## Slide 1: ZAMĚŘENÍ TVARU TĚSNĚNÍ JEHLOVÉHO UZÁVĚRU SPODNÍ VÝPUSTI VODNÍHO DÍLA ORLÍK
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Ing. Jaroslav Braun, Ph.D.
Prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra speciální geodézie

## Slide 2: Cíl
Zaměření tvaru těsnění provozního uzávěru spodní výpusti vodního díla Orlík
Výsledky budou sloužit jako jeden z podkladů pro návrh řešení odstranění netěsnosti uzávěru

## Slide 3: Jehlový uzávěr
Průtoky spodních výpustí vodních děl jsou ovládány dvěma uzávěry – provozním a rezervním
Provozní uzávěr je vždy umístěn na konci potrubí u vzdušné paty zdi přehrady
Provozní uzávěr VD Orlík je jehlový uzávěr typu Johnson

## Slide 4: Schéma spodní výpusti - příklad

## Slide 5: Jehlový uzávěr Johnson

## Slide 6: Jehlový uzávěr Johnson
Dutý výtokový paprsek
Uzavírá se směrem proti proudění vody
Průměr 3000 mm

## Slide 7: Jehlový uzávěr Johnson
Notes: Principem jehlového uzávěru je regulační jehla.
V rozšířeném pouzdře na konci výpustného potrubí, je uloženo válcové jádro, které se skládá z jehlovité nepohyblivé části, v níž se pohybuje další válcové uzavírací těleso zakončené jehlovou špičkou (tvar jehly byl ohrožován kavitací vody, proto byl později nahrazen zakulacenou hlavicí).
Při uzavření uzávěru se pohyblivá jehla vysune a dotýká se prstencově rozšířeného pouzdra.
V místě dotyku se na pouzdře nachází ocelový těsnící prstenec a na jehle se nachází bronzový těsnící prstenec (obr. 2). Prstence jsou zhruba 80 mm široké. Oba prstence mají kuželový tvar. Pro správnou funkci se musí oba těsnící prstence při uzavření po celém obvodu dotýkat.

## Slide 8: Těsnění
a) Ocelové těsnění, b) bronzové těsnění
Notes: Principem jehlového uzávěru je regulační jehla.
V rozšířeném pouzdře na konci výpustného potrubí, je uloženo válcové jádro, které se skládá z jehlovité nepohyblivé části, v níž se pohybuje další válcové uzavírací těleso zakončené jehlovou špičkou (tvar jehly byl ohrožován kavitací vody, proto byl později nahrazen zakulacenou hlavicí).
Při uzavření uzávěru se pohyblivá jehla vysune a dotýká se prstencově rozšířeného pouzdra.
V místě dotyku se na pouzdře nachází ocelový těsnící prstenec a na jehle se nachází bronzový těsnící prstenec (obr. 2). Prstence jsou zhruba 80 mm široké. Oba prstence mají kuželový tvar. Pro správnou funkci se musí oba těsnící prstence při uzavření po celém obvodu dotýkat.

## Slide 9: Co se určovalo
Radiální odchylky od ideální kružnice obou těsnění a sklon kuželů obou těsnění.
Směr zavírání jehlového uzávěru
Přibližné místo doteku těsnění při uzavření uzávěru

## Slide 10: Požadavky na přesnost
Požadovaná směrodatná odchylka určeného bodu na povrchu těsnění ve směru kolmém na plochu těsnění je 0,1 mm

## Slide 11: Použité vybavení
Metoda měření – prostorová polární metoda
Přístroj – robotická totální stanice Leica TS60
Přesnost délky 0,6 mm + 1 ppm úhly 0,5´´

## Slide 12: Použité vybavení
Odrazný hranol Leica Red-Ring Reflectors
Přesnost určení tvaru 0,0025 mm
Přesnost usazení odrazných ploch 0,003 mm

## Slide 13: Měření
Měřeno z jednoho stanoviska
Automatické cílení
Všechna měření v jedné skupině
Vzdálené ovládání pomocí kontroleru
Pravidelná kontrola orientací

## Slide 14: Měření – postavení stativu

## Slide 15: Měření - schéma
4 orientace
408 bodů na obou těsněních
40 bodů při zavírání
6 + 1 hodina

## Slide 16: Měření – rozměření bodů na těsnění

## Slide 17: Měření – minihranoly při měření zavírání

## Slide 18: Měření

## Slide 19: Zpracování
Určení sklonu kuželů obou těsnění
Měřené body byly proloženy kužely v softwaru Wrap
Směrodatná odchylka proložení pro:
  bronzové těsnění: 1,1 mm
  ocelové těsnění: 0,6 mm
Sklon kuželu bronzového těsnění je 34,7°
Sklon kuželu ocelového těsnění je 26°

## Slide 20: Zpracování
a) celkový pohled na všechny zaměřené body, b) proložené kužely

## Slide 21: Zpracování
Určení směru zavírání a sklonu kuželů vůči němu
Pohyb uzávěru při zavírání proběhl po přímce
Osy kuželů jsou nepatrně stočeny vůči směru zavírání (zhruba do 0,1°)

## Slide 22: Zpracování
Určení radiálních posunů od ideální kružnice
Podrobné body na bronzovém těsnění byly transformovány do polohy při uzavření uzávěru
Body na jednotlivých prstencích byly proloženy roviny
pro jednotlivé dvojice bodů byl určen jejich průsečík s touto rovinou

## Slide 23: Zpracování
Průsečíky byly zredukovány o průmět poloměru velmi přesného kulového terče
Takto se získaly body na obou těsněních procházející ideální rovinou
Pomocí jimi proložené kružnice byly určeny radiální odchylky od kružnice
Obě těsnění mají v podstatě ideální kuželový tvar

## Slide 24: Zpracování
Ocelové těsnění
  směrodatná odchylka 0,35 mm
  Maximální absolutní odchylka 1,04 mm
Bronzové těsnění
  směrodatná odchylka 0,57 mm
  Maximální absolutní odchylka 2,89 mm

## Slide 25: Zpracování
Určení pravděpodobného místa doteku těsnění při uzavřeném uzávěru
Z dat pro určení radiálních posunů byla nakreslena pravděpodobná situace
Místo doteku bronzového těsnění je u samé paty kužele
Toto místo je na základě vizuální prohlídky tvarově zaoblené a nejvíce poškozené

## Slide 26: Místo doteku

## Slide 27: Závěr
Zaměření tvaru těsnění provozního uzávěru spodní výpusti VD Orlík je atypickou úlohou s vysokými nároky na přesnost spadající do oblasti velmi přesné průmyslové geodézie
Určená data sloužila jako jeden z podkladů pro návrh opravy těsnění provozního uzávěru

## Slide 28: Děkuji za pozornost