## Slide 1: Geodetický monitoring po havárii oporného múru OC Handlová, SK
ING. Viktor Setnický, SkyMaps Geomatics s.r.o.
ING. Michal Gašparík, SkyMaps Geomatics s.r.o.
V Brne, 26. 3. 2025

## Slide 2: Obsah
  Havária oporného múru v dôsledku zosuvu svahu
  Geodetické činnosti po havárii oporného múru
    Fotogrammetrické snímkovanie a LiDAR v neprístupnom teréne
  Diagnostika betónových konštrukcií
    Georadarové merania pre overenie polohy a krytia výstuže
  Geodetický monitoring oporného múru
    Monitoring zostávajúcej časti oporného múru, Monitoring novo-budovanej sypanej konštrukcie Terramesh

## Slide 3: Havária oporného múru a jej následky
  Zrútenie približne 100m pilótového oporného múru
  Nánosy zeminy na stavenisku v štádiu pred výstavbou budovy
  Neprístupnosť staveniska pre rizikovosť územia
  Obava o stabilitu zostávajúcich častí oporného múru

## Slide 4: Fotogrammetria a LiDAR merania
  Nasadenie bezpilotných prostriedkov:
    DJI Matrice 300 + DJI Zenmuse P1 (Fotogrammetria)
    DJI Matrice 300 + DJI Zenmuse L2 (LiDAR)
  Prieskum a mapovanie neprístupného staveniska
    Hustota mračna z LiDAR – 240 000 bodov/s
    Podpora až 5 návratov laserového lúča (zalesnené plochy)
  Tvorba detailných ortofotomáp a presných modelov terénu

## Slide 7: Fotogrammetria a LiDAR merania

## Slide 8: Diagnostika betónových konštrukcií
  Overenie polohy a krytia výstuže
  Využitie nedeštruktívnch metód:
  Georadar a Ultrazvuk

## Slide 9: Diagnostika betónových konštrukcií
  Georadarové a ultrazvukového merania:
Ultrazvuk - Proceq Pundit PD8000
Georadar - Proceq GP8000

## Slide 10: Diagnostika betónových konštrukcií
  Georadarové meranie pilót

## Slide 11: Diagnostika betónových konštrukcií
  Vyhodnotenie polohy a krytia výstuže:
    2D radargramy
    Plošné skeny
    3D modely výstuže

## Slide 12: Diagnostika betónových konštrukcií
  Plošný sken
  Predný pohľad
  Pohľad z vrchu (rez)

## Slide 13: Geodetický monitoring oporných múrov
  V prvej fáze monitorovaná zostávajúca časť pilótového OM a OM parkoviska
  Konštrukcia Terramesh monitorovaná po dokončení výplne múru
  Po dosypaní svahu nad Terramesh monitorovanie inklinometrov nad OM
  Vzťažná sieť tvorená hĺbkovými stabilizáciami a klincovými značkami
  Použitá technika: Geomax Zoom 95
    presnosť: 1.0 mm + 1.5 ppm; 0.3 mgon

## Slide 14: Geodetický monitoring oporných múrov

## Slide 16: Geodetický monitoring oporných múrov
  Meračské značky, značky na terramesh

## Slide 17: Geodetický monitoring oporných múrov

## Slide 19: Geodetický monitoring oporných múrov
  Graf vývoja posunov
    Betónové konštrukcie

## Slide 20: Geodetický monitoring oporných múrov
  Graf vývoja posunov
    Terramesh

## Slide 21: Geodetický monitoring oporných múrov
  Vyhladenie hodnôt

## Slide 22: Geodetický monitoring oporných múrov
  Graf vývoja posunov
    Vyhladený

## Slide 23: Geodetický monitoring oporných múrov
  Graf vývoja posunov
    Vyhladený
    Betónové konštrukcie

## Slide 24: Ďakujeme za Vašu pozornosť!
Ing. Viktor Setnický
Ing. Michal Gašparík
Skymaps Geomatics s.r.o., info@skymaps.cz, +421 910 479 710