## Slide 1: GEODETICKÉ MĚŘENÍ PŘI ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE MOSTU PŘES VODNÍ DÍLO ORLÍK Ing. Jaroslav Braun, Ph.D. doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. Lukáš Kleiner Katedra speciální geodézie Fakulta stavební ČVUT v Praze GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU BRNO 26. 3. – 27. 3. 2025

## Slide 2: Zatěžovací zkoušky mostních objektů
Nedílná součást procesu výstavby
Ověření statických předpokladů, funkčních požadavků a provozní spolehlivosti
Norma ČSN 73 6209 – Zatěžovací zkoušky mostních objektů
Norma ČSN 73 2030 – Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
Projekt zatěžovací zkoušky
Program zatěžovací zkoušky

## Slide 3: Zatěžovací zkoušky mostních objektů – geodetické měření
Při statických zatěžovacích zkouškách
Určování relativních i absolutních posunů
Popis chování objektu jako celku
Přesnost v desetinách milimetru Odvození z projektovaných očekávaných posunů
Geometrická nivelace
Trigonometrické měření ve 3D s robotickými totálními stanicemi
Statické laserové skenování

## Slide 4: Železniční most přes vodní dílo orlík
2022-2024 rekonstrukce mostu v km 41,791 na trati Tábor-Písek
Původní příhradový most z roku 1889
Vedle postaven nový železobetonový obloukový most

## Slide 5: Železniční most přes vodní dílo orlík
Oblouková železobetonová konstrukce s horní mostovkou
1 kolej
Délka přemostění 296,8 m
Šířka mostu 6,4 m
Výška 67 m (nad dnem), 35 m (nad hladinou)
Rozpětí oblouku 156 m
Nový název: Schwarzenberský most

## Slide 6: Statická zatěžovací zkouška 20. 11. 2024
Zkušební laboratoř ČVUT v Praze Fakulty stavební
Zodpovědný řešitel prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. z katedry ocelových a dřevěných konstrukcí.
Výzvou pro geodetické měření:
- celkový rozměr mostu
- obtížná přístupnost k některým pozorovaným bodům
- lokalita s dlouhými záměrami (až 250 m)
Počet pozorovaných bodů: 45
Očekávané průhyby v jednotkách milimetrů až 30 mm (pokles i zdvih)

## Slide 7: Statická zatěžovací zkouška 20. 11. 2024 Pozorované body

## Slide 8: Statická zatěžovací zkouška 20. 11. 2024 Měřická síť
Leica TS60 (σφ = 0,15 mgon, σd = 0,6 mm + 1 ppm)
Leica MS60 (σφ = 0,3 mgon, σd = 1 mm + 1,5 ppm)
Trimble S9 HP (σφ = 0,3 mgon, σd = 0,8 mm + 1 ppm)

## Slide 9: Statická zatěžovací zkouška 20. 11. 2024 Měřická síť

## Slide 10: Statická zatěžovací zkouška 20. 11. 2024 Měřická síť

## Slide 11: Statická zatěžovací zkouška 20. 11. 2024 Měřická síť

## Slide 12
Statická zatěžovací zkouška 20. 11. 2024
Mezní rozdíly pro prokázání výškových posunů ∆M = up*sqrt(σ_etapa12 + σ_etapa22 ) 0,3 mm na blízké body 0,8 mm na vzdálené body
Mezní rozdíl pro prokázání polohových posunů 3,0 mm
2 skupiny vždy na všechny viditelné body z příslušného stanoviska
Pomocí automatického cílení totální stanice
Pečlivá příprava měření, snaha o vysokou stabilitu postavení přístrojů a používání pomůcek vhodných pro geodetický monitoring → dosažení výsledků s přesností lepší než 1 mm

## Slide 13
Statická zatěžovací zkouška 20. 11. 2024
2 historické lokomotivy, 3 vozíky s betonovými panely
Lokomotiva řady 679.1 přezdívaná Sergej o váze 110 tun
Parní lokomotiva Šlechtična 475.1 vážící 170 tun
Betonové panely o váze 63 tun

## Slide 14
Statická zatěžovací zkouška 20. 11. 2024
7 zatěžovacích stavů
1. část 9 etap (4 stavy)
Etapa 30 min
Body mezi Opěrou 1 a pilířem 2 a dále body v poli 10
6:55-12:15
Délka měření 6 min

## Slide 15
Statická zatěžovací zkouška 20. 11. 2024
2. část 7 etap (3 stavy)
Etapa 30 min
Body na oblouku a na pilířích souvisejících s obloukem
11:45-16:00
Délka měření 9 min

## Slide 16
Statická zatěžovací zkouška 20. 11. 2024
Kontrola stability bodů
Opravy z refrakce
Dosažené hodnoty odchylek odpovídaly statickému výpočtu
Příčné hodnoty posunů nepřesáhly 0,6 mm
Podélné hodnoty posunů dosáhly až 14 mm
Výškové posuny dosáhly až 24 mm

## Slide 17: Děkuji za pozornost
jaroslav.braun@fsv.cvut.cz