## Slide 1
DTM z pohledu zpracovatele
25. 2. 2025, Praha
Bc. Dušan Stránský

## Slide 2
Základní pojmy
IS DTM – Informační systém digitální technické mapy
  Informační systém krajských úřadů (2 řešení: K2 – Praha, STC a K12 – ostatní)
  Uložení dat
  Kontroly dat
  Odbavení GAD, ad.
  https://cuzk.gov.cz/DMVS/Kontakty/DTM-kraju.aspx
IS DMVS – Informační systém digitální mapy veřejné správy
  Informační systém ČÚZK
  Administrace uživatelů
  Zajišťuje komunikaci systémů
  Hlavní rozhraní pro geodety, ad.
  https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal/

## Slide 3
Způsoby komunikace
Webové rozhraní
  IS DMVS
    Žádost o data – ZPS (výřez, stavová data JVF, změnová data JVF)
    Žádost o data – DTI veřejná
    Žádost o data – DTI neveřejná (stanoveno zákonem)
    Validace souboru JVF
    Kontrola dokumentace – ZPS – online kontrola
    Příjem dokumentace – pouze GAD ZPS
    Příjem dokumentace – zjištění stavu podání
    Příjem dokumentace – výsledky podání (protokol, případně chyby)
    Přehled podání

## Slide 4
Způsoby komunikace
Webové služby
  Nastavení komunikace v rámci profilu uživatele IS DMVS
  Serverový certifikát
  Využívají SW řešení pro geodety (dle stavu jednotlivých SW)
    Žádost o data – ZPS (výřez)
    Kontrola dokumentace – ZPS – online kontrola
    Odeslání dokumentace – GAD ZPS
  Bude určitě vývoj
  https://www.ckz.cz/dtm/sw-reseni

## Slide 5
Způsoby komunikace
Webové rozhraní (K12)
  IS DTM
    Žádost o data – ZPS (výřez, stavová data JVF, změnová data JVF)
    Žádost o data – DTI veřejná (doporučeno využívat IS DMVS)
    Žádost o data – DTI krajská pro aktualizaci (výřez) – pouze v IS DTM
    Kontrola dokumentace – ZPS, DTI – offline kontrola – bude změna
    Příjem dokumentace – pouze krajské DTI
    Mapové okno + další moduly (Reklamace, Georeporty atd.)

## Slide 6
Předávání dat
GAD ZPS
  Pro oba IS identické kontroly
  Dodržení Vyhlášky 393/2020 Sb. a Metodiky pro geodety
  https://cuzk.gov.cz/DMVS/Metodika.aspx
  Technická zpráva
  Seznam souřadnic
  Vyhodnocení odchylek identických bodů
  Měřický náčrt, popisné pole
  Soubor JVF DTM
  Vše je nutné ověřit

## Slide 7
Předávání dat
GAD ZPS
  GAD se vůbec na portál „nepropadne“
    99% nevalidní JVF – 1% nevalidní název přílohy (diakritika)
    Zjištění stavu či kontrola validity přes SW či portál DMVS
  kontrola vstupních dat
  kontrola přeshraniční editace
  kontrola struktury dat
  kontrola topologie dat - podrobné body
  kontrola topologie dat - bodové a liniové prvky
  kontrola tvorby a struktury plošných prvků

## Slide 8
Předávání dat
Ověření všech souboru
  Pro ověření využít program ČÚZK KDirSign
  Ověřené soubory komprimovat do ZIP
  Pro datum ověření bude použita informace uvedená v JVF

## Slide 9
Předávání dat
Ověření všech souboru
  Kvalifikovaný certifikát využívaný pro podpis AZI musí obsahovat ze zákona povinné údaje – jméno, příjmení, číslo z rejstříku AZI, rozsah autorizace
  K elektronickému podpisu se připojuje kvalifikované časové razítko s platností nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti
  Ověření GAD DTM autorizovaným zeměměřickým inženýrem se provádí jednotně s využitím SW nástrojů, které umožňují ověření veškerých součástí GAD DTM v rámci jednoho adresáře

## Slide 10
Předávání dat
Technická zpráva
  Vzor v metodice pro geodety
  SW řešení poskytují šablony (formát PDF/A)
  Doporučení – vyplňujte odpovědně
  Diskuse na téma obsah a forma TZ
    Podstatné a nepodstatné položky
  Metodika pro geodety

## Slide 11
Předávání dat
Měřický náčrt, popisné pole
  Stanoveno Vyhláškou 393/2020 Sb.
    podle bodu 4 Přílohy č. 4 k Vyhlášce o DTM obsahuje grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, a čísla podrobných bodů uvedených v seznamu souřadnic
  Upřesnění v Metodice
  Různé přístupy krajů – srovnání – Metodika pro editory

## Slide 12
Předávání dat
JVF DTM
  Validní soubor (musí zajistit SW)
  Nezapomeňte doprovodné informace
  Kontroly podání (topologie)
  Oblasti kompletní ZPS (hierarchie)
  Oblast změny
  Polygony NEW a DEL
  Obecné doporučení – komunikace mezi geodetem a krajem

## Slide 13
Předávání dat
Seznam souřadnic
  obsahuje seznam souřadnic všech nových, případně i identických bodů, s číslem bodu, souřadnicí Y a X a výškou Z
  další informace o podrobných bodech (kódy, popisy) jsou nepovinné, ale mohou být součástí seznamu souřadnic jako další údaj, uvedený za výškou bodu. Seznam souřadnic se vyhotovuje ve formě strojově čitelného textu

## Slide 14
Předávání dat
Kontrola dat v systému IS DTM kraje
  Kontroly jsou spouštěny postupně, je možné, že po opravě chyb, budou nalezeny jiné chyby v kontrolách, které probíhají později.
  Drobné chyby může editor opravit.
  Pokud GAD projde kontrolami bez chyb, převezme ji editor ke kontrole a zapracování, po kontrole editora se vystaví Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě

## Slide 15
Zdroje informací
https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal/
https://cuzk.gov.cz/DMVS/Metodika.aspx
https://cuzk.gov.cz/DMVS/O-IS-DMVS.aspx
https://www.ckz.cz/dtm/sw-reseni
https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start
https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovnik-dtm/

## Slide 16
Dotazy??
Děkuji za pozornost.